## Slide 1
효성TNS 생산 시스템 개요
2023. 07
對外秘
IT기획팀
Notes: 안녕하십니까? LG CNS 000 입니다.
지금부터 LG CNS 대해 소개 드리겠습니다.

## Slide 2: 1. 생산 Process-ERP
생산기준정보
Material
BOM
Routing
Work Center
생산현장관리
계획오더
작업지시
(생산오더)
자재투입(MM)
자재불출(MM)
작업지시 전환
공정능력계획
(CRP)
자재예약(MM)
생산실적
입력
외주공정 구매요청(MM)
외주공정 입고(MM)
외주공정 구매오더(MM)
생산 마감
생산창고
자재실사(MM)
완/반제품
입고(MM)
PDM
MES
실적원가(CO)
생산계획
MPS
MRP
공정능력계획
(CRP)
수요관리(DM)
영업오더
(SD)
제품이체
예약(MM)
계획오더
구매요청(MM)
보수품
예약(MM)
경영계획
영업계획
(SD)
영업계획
(SD)
LTP
공수계획
(CRP)
생산/공수계획전송(CO)
계획오더
표준원가(CO)
공정/출하검사
(QM)
MES
MES

## Slide 3: 2. 물류 Process (수주->출하)
ERP
구매협업/ WMS
수작업
MES
WMS

## Slide 4: 3. 시스템 구성도 ( MES )
PLM
BASE
TQMS
구매협업
(납입지시)
NHA
MES
PDA 서버
(WCF접속)
…
공정모니터링
체크시트인쇄
ERP
검사자동화
데이터 I/F
TM Inspection PC
Prod Result
Master information
P/O
W/O
MES BOM
Prod Result
Prod Result
Daily Prod Plan
MES
(구미/VINA)
HR
1
5
2
4
3

## Slide 5: 4. 물류 프로세스(구미공장)
수검대기
구매업체(WMS)
바코드 부착 거래명세서 발행
납입지시
수입검사
입고 대기
자재출고 의뢰
입고
출고
UNIT 생산
시스템생산
생산 분배자, MES
분배 시작/끝 바코드 관리
수입검사(WMS)
수검이동시 바코드 스캔 후 수검
수입검사(ERP)
全 자재 검사 검사결과 ERP UP 입고대기 이동
자재(WMS)
입고 시 바코드 스캔 후 로케이션 확인 및 이동
자재(WMS)
박스 바코드 확인 후 입고
생산분배자, MES
생산 7일전 의뢰
자재(WMS)
자재 바코드부착 출고전표발행
모듈검사
생산, MES
시작스캔-공수 끝– 실적/ERP재고
생산, MES
시작–분배센터차감 끝-실적입력
S2 검사
생산, MES
시작스캔-공수 끝– 실적/ERP재고
고온 에이징
생산, MES
시스템 결과 자동 이관 입/출고 PDA 등록
납품
납품 즉시 처리
자재(WMS)
바코드 스캔 후 수검대기 이동
분배센터
분배센터 대기
생산분배자, MES
출고분 자채NO/수량 파악 후 분배센터 입고처리
Sub 조립
생산, MES
시작–분배센터차감 끝-실적입력
모듈조립
UNIT 검사
생산, MES
시작스캔-공수 끝– 실적/ERP재고
생산, MES
시작–분배센터차감 끝-실적입력
UNIT조립
고온 에이징
생산, MES
메카 결과 자동 이관 입/출고 PDA 등록
생산, MES
불량 등록 및 수리 이력 등록
생산 분배자, MES
분배 시작/끝 바코드 관리
분배센터
분배센터 대기/S1
생산분배자, MES
출고분 자채NO/수량 파악후 분배센터 입고
메카보관장
생산분배자, MES
생산 1일분 보관 입/출고 PDA 등록
생산, MES
시작–분배센터차감 끝-실적입력
S2 조립
생산, MES
시작–분배센터차감 끝-실적입력
UOT조립
UOT 검사
생산, MES
시작스캔-공수 끝– 실적/ERP재고
SOT
생산, MES
시작스캔-공수 끝– 실적/ERP재고
출하검사
생산, MES
시작스캔-공수 끝– 실적/ERP재고
포장
생산, MES
시작스캔-공수 끝-실적, 재고 창고 이동시 스캔
제품창고
출하
생산, MES
불량 등록 및 수리 이력 등록
LINEOUT
SMD : Surface Mounting Device
A.O.I : Auto Optical Inspection
MES
S-ERP
WMS
LINEOUT
상차시 바코드스캔

## Slide 6: #첨부 1. 주요 생산제품
NBS (New Branch Solution) | Hybrid ATM - for Teller Line | VBS (Video Banking Station) w/BRM | Kiosk – for NBS
ATMs Line-Up | 리테일 | 금융기관 (FI) |  |  | 
 | 출금기 | 출금기 | 입/출금기 | 환류기 | KIOSK
기본 ATMs |  |  |  |  | 
강화형 ATMs |  |  |  |  | 
NH2600 NH2700 MX5300
MX2800
MX2900
U3100 MX4000W
MX5600 MX5600T
MX5700/T MX5800/T
MX7600 MX7600T MX7600i
MX7600D
MX7600TA MX7800/I MX63/6600
MX7600TD
MX8600/T MX8000A/T U8500
MX8200/T MX8200TA U9040
Domestic
Domestic
MX9100
HK Series
[sidecar]
MX8800 series MX8200QT U8800(신한DK)
BS8000 series
Global Type China Type
Customizing
Global Type China Type
MX9200 series
Kiosk
Robot
U9070
Domestic
Domestic

## Slide 7: 2. 생산 FLOW
협력업체
공정
PCBA
공정
운송
컨테이너
창고
Parts
SMD
Ass’y
A.O.I
Unit
공정
System
공정
PCBA
Ass’y
S-Unit
Ass’y
Sub-unit
검사
S1,S2
Ass’y
S1,S2
검사
Unit
Ass’y
기능검사
고온 에이징
UOT
기능검사
고온 에이징
출하검사
포장
SMD : Surface Mounting Device
A.O.I : Auto Optical Inspection
〈 Service Parts〉
기능검사
포장
창고
S1,S2 : Sub-Assembly Level1,2
UOT : Unit Operation Test
검사
조립
기능
Test
보수품 Flow
운송
적재

## Slide 8: 3. Supply chain

## Slide 9: 4. 품질보증체계
수입검사
UOT
(Unit 동작 Test)
Aging
SOT
(실거래 Test)
방법 : 샘플링, 전수, 무검사
검사항목
- 외관,기능,서류 / - RoHS (XRF : X-ray 형광분석시험) / - 3D 측정시험
출하검사
외관 검사 : Cable, 조립, 라벨, 도장상태
기능 검사 (VDM) : CCIM, HCDU, Coin, SPR
실거래 (입금/출금)
전공정 Return
외관 검사 : Cable, 조립, 라벨, 도장상태
기능 검사 (VDM) : CCIM, HCDU, Coin, SPR
실거래 (입금/출금)
조건 : 50℃, 4 시간(리테일 기종 2시간)
외관 검사 : OPL/SPL, 라벨 등
기능 검사 : 자동 실거래, 전원 Off/On, Units 초기화 등
S/W 설치, Revision 체크
외관검사 : Cable, 조립, 라벨, 도장상태
기능검사(VDM) : CCIM, HCDU, Coin, SPR, Barcode

## Slide 10
개요 및 Process
PP Module 개요
PP 모듈은 기준정보 관리 부분, 생산계획 수립 부문, 생산실행 및 분석 부문 등으로 구분되어 있으며, 원가(CO), 영업 및 물류(SD), 구매 및 자재(MM), 품질(QM) 등 다른 모듈들과 통합되어 있다.
1) 기준정보
Material Master, BOM, Work Center,
Routing 등 기준정보 관리
2) 생산계획
회사의 제조활동을 계획, 통제
판매계획으로부터 생산계획 수립
수요계획을 통한 중장기 생산계획
시뮬레이션을 통한 분석
3) 생산 실행 및 분석
생산 오더 생성 및 관리
생산 오더에 의한 생산실행
자재소요량 계획
4) 정보시스템
표준 데이터와 실적 데이터 비교
계획에 의한 실적 현황 분석
5. SAP-PP 개요
Notes: 13

## Slide 11: PP 업무 처리 내용
PP 업무 처리 내용
회사의 제조활동을 계획하고 통제하는 기능으로서, SD와 연계한 생산 계획 수립과
MM 과 연계된 실행 및 실행을 통한 생산입고
및 이에 따른 영업모듈의 출하로 연결되어지며
생산입고와 기준정보로 부터 원가정보를 제공해
준다.
생산의 기준정보 관리
1) 생산관련 기준정보 관리 :
부품구성표(BOM), 작업장(Work Center),
공정흐름도(Routing), Material Master 등
기준정보 관리
2) 제조 현장 관리 :
생산계획수립, 자재소요계획,
공정진척관리 및 생산능력 분석
5. SAP-PP 개요

## Slide 12: PP 기본 구성
기준정보(BD) : Basic Data
판매생산계획(SOP)
: Sales & Operations Planning
생산기준계획(MPS)
: Master Production Scheduling
자재소요량계획(MRP)
: Material Requirements Planning
생산능력계획(CRP)
: Capacity Requirments Planning
현장관리(SFC)
: Shop Floor Control
제조원가(PC) : Product Cost
정보시스템
: Shop Floor Information System
5. SAP-PP 개요

## Slide 13
영업과 생산 운영 계획 (SOP, Sales and Operations Planning)
생산계획을 SIS(Sales Information System:영업정보시스템), Forecasting(수요예측), CO-PA(Profitability Analysis:수익성 분석) 등을 참조로 하여 Planning을 수행한다. 제품에 대한 수요의 예측과 생산 계획의 수립을 유연하게 할 수 있도록 지원하는 도구로써 장기 또는 중기의 계획을 수립하는데 적합하며 영업의 판매
계획으로부터 생산 계획을 수립하는 과정에서 과거의 판매 실적, 현재의 재고 상태, 미래에 대한 예측 등 물류의 흐름에 대한 수요와 공급의 계획을 설정할 수 있다.
Value
Value
OP
OP
From
From
To
To
Sales
Sales
5 %+
5 %+
01/1999 12/1999
01/1999 12/1999
Production
Production
Target stock lvl
Target stock lvl
10 =
10 =
01/1999 12/1999
01/1999 12/1999
Tgt days' supply
Tgt days' supply
계산식 이용
직접 입력
Information
Version
From
To
Information
Version
From
To
Measure
-
Sales quantity
-
Returns
Measure
-
Sales quantity
-
Returns
CO/PA
field name
Version
From
To
CO/PA
field name
Version
From
To
Measure
-
Sales quantity
Measure
-
Sales quantity
1000
계획판매량
1200
900
단위
05/2001 06/2001 07/2001
?
SOP
SOP
Planning Table
Planning Table
PC
판매정보시스템
원가 수익성 모듈
Forecast
계획 수립 방법(Planning Method) :
Consistent Planning , Level by level Planning
Delta Planning방식
계획 실행(Panning) : 다양한 계획구간(월별, 주별,
일별), 목표재고수량, 목표재고 공급 가능일수,
기초재고 등을 고려하여 계산한다.
버전 관리(Version Management) : Version를
관리를 통하여 현실성 있는 계획의 수립을
돕도록 Simulation
집합적 관리(Mass Processing) : 생산계획을
수요 관리로 전송하는 작업들을 기술하여
집합적으로 처리
5. SAP-PP 개요

## Slide 14
수요관리 (Demand Management) (1/2)
수요관리는 완제품과 중요 어셈블리에 대하여 소요량과 요구일자를 결정하는 것이 목적이며, 완제품의 계획과 생산/조달에 사용되는 전략을 기본값으로 지정하며 변경도 가능하다. 수요관리의 결과는 독립소요량(Independent Requirement)의 형태를 갖는 수요 Program이며, 수동으로 수행될 수도 있고 선행계획결과(Sales Plan, Aggregate Production Plan, Forecast)를 이용하여 수행될 수도 있다.
수요의 변화에 따르는 Simulation을 해 볼 수 있는 장기 계획(LTP), 과거의 실적 자료로부터 현재 및 향후의 수요를 예측할 수 있는 수요 예측, 회사의 매출이나 이익 면에 있어 영향이 큰 주요 생산 제품에 대한 공급 계획처리 하는 기준 생산 계획(MPS)으로 구성되어 수요 및 공급에 대한 평가를 가능하게 한다.
직접 입력
판매계획
생산계획
MPS / MRP
MPS / MRP
요구관리
Material
Forecast
기간별 요구수량
5. SAP-PP 개요

## Slide 15
생산전략
특정 제품/반제품 또는 제품그룹에 대하여 판매계획부터 수주, 자재구매, 생산, 입고 및 출하에 이르는 업무
프로세스의 각 단계별 상호관계를 정의하고 그 흐름을 원하는 방식으로 통제하기 위한 설정.
전략 별로 재고생산, 주문생산의 기본 설정이 되어진다.
수요관리 (Demand Management) (2/2)
장
점
단
점
Make To Order
수주생산방식
■수주 없는 생산이 없음
■재고가 없음
■안정적인 생산 가능
■수주납기 대응 신속
■원자재 수급 안정
■수주 납기 대응 빠름
■원자재 수급 안정
■긴급오더 대응 어려움
■수주 리드타임이 길다.
■수주변경시 생산 불안정
■생산 계획보다 수주가
적을 경우 반제품 재고가
많아짐
■판매계획의 정확도에
따라 재고부담, 납기
대응력 영향
Assemble To Order
반제품재고생산방식
Make To Stock
재고생산방식
설
명
■판매계획에 따라 반제품 공정까지
미리 생산을 진행
■확정된 수주에 따라 후 공정을
수행하여 완제품 생산
■수주가 아닌 판매계획에 의한 생산
■완제품을 재고로 미리 보유
■고객인도시간(Delivery lead time)
최소화
■확정된 수주에 따라 구매 및 생산 시작
■다양한 고객의 특정 요구 사양을
반영하여 생산
5. SAP-PP 개요

## Slide 16
주 생산일정 계획에서 회사 이익에 크게 영향을 미치거나 생산일정 및 작업과정에 주요하게 고려되어야 할
품목을 지정하여 MRP와는 별도로 계획을 수립하며 자 품목에 대한 계획 변경없이 적정한 일정변경을 통한
수정수급계획을 작성할 수 있다.
MRP에 의한 부하를 줄이기 위해 MPS Item을 설정하며 MRP와 동일한 LOGIC을 사용하나 MPS 생성시 MPS
ITEM만 계획을 세운다.
주 생산일정계획 (Master Production Scheduling)
장기계획 (Long Term Planning)
MRP 이외에 별도의 수요계획(Demand Program)을 기준으로 시뮬레이션을 수행 할 수 있는 기능으로 MRP에서
관리하는 재고, 생산오더, 구매오더, 확정 계획오더 등을 반영하여 시뮬레이션을 해 볼 수 있다.
LTP는 자원 및 생산 프로그램의 중장기 계획이며 연간계획 및 분기계획 용도로 사용한다. 여러가지 버전 및
원자재 소요량 예측, CAPA 부하산정, COST CENTER 소요량 산정 등 예상 수요에 대한 파급효과 시뮬레이션을
통하여 예측해 볼 수 있다.
5. SAP-PP 개요

## Slide 17
자재 소요량 계획(MRP, Material Requirement Planning) (1/2)
자재 소요량 계획은 기업이 내부의 목적이나 영업 및 판매의 목적으로 자체 생산 또는 외부 조달하는 모든 자재를 적기에 공급하도록 지원하는 기능으로 가용 재고의 확인을 통하여 소요량의 파악, 적정한 생산 및 구매 수량의 결정, 공급 방법의 결정, 공급 일정 계획의 수립, 생산에 필요한 하위 원자재 등의 소요량을 산출하기 위한 BOM전개의 과정을 거쳐 수요와 공급에 기초한 원가 및 자산의 적절한 운영과 서비스 수준에 균형이 유지될 수 있도록 조정한다.
전환
계획오더
종속소요량
자재예약
구매요청
재고관리
생산오더
독립소요량
구매오더
납품일정
자재소요계획
판매오더
계획실행: 어셈블리 또는 완제품, 원재료까지도
필요하다면 MPS품목으로 설정할 수 있으며
MPS품목에 대해서는 MRP와 별도의 계획을
실행한다. 특정 Plant내에 속한 모든 자재에
대한 계획을 수립한다.
일정계획: 외부구매의 경우는 구매오더에 대해, 내부
생산인 경우 생산오더에 대한 일정계획을
수립한다. 외부구매인 경우 Release Date와
Delivery Date를 계산하며, 내부생산인 경우
계획오더에 대한 시간과 종료 일자를
계산한다. Backward 일정계획으로 실행한다.
계획결과: MRP작업을 위하여 필요한 항목 변수들은
자재 Level, MRP그룹 Level, 그리고 공장
Level에서 설정이 가능하며 완제품의 계획을
변동하는 경우 하위의 자재들이 어떤 영향을
받을 것인지를 추적해 볼 수 있어 영업의 수주
상황의 변동 등에 유연하게 대처할 수 있다.
5. SAP-PP 개요

## Slide 18
5. SAP-PP 개요
생산실행 [ Shop floor Control )